## Slide 1
HAL
Component
Kernel（RTOS）
Application
OSA_Service
(OS Aware Service)
Shell
Service
Utilities
编译器相关、或者硬件无关的软件基础设施：包括对编译器的抽象、C语言的扩展（比如支持面向对象）、基础数据结构的支持（list, queue, bitmap等等）、VSF自定义的类型、常数等等、对C语言底层I/O的最基础支持（stdio等）
硬件无关的软件基础服务：比如、池、堆、流等。这些基础服务是上层各类模块的积木。
多任务内核：抢占式任务调度器，支持多种不同的任务形式，比如用于switch状态机的vsf_task、用于ProtoThread的vsf_pt、用于传统RTOS的Thread等等。可裁剪为合作式调度器。
依赖内核的各类软件基础服务：当一个纯软件服务依赖了任何来自Kernel的信息时，应该被放置在OSA_Service里，这里的依赖包括但不限于：依赖了某种任务形式、使用了任务间通信（IPC），使用了来自Kernel的数据结构等等
组件：具有某一类完整功能的协议栈
硬件抽象层：尽可能只依赖Service以及以下的模块。部分驱动，根据实际情况，可以依赖Component及以下的模块。
“皮肤”：模拟其他系统或者平台，用于使用基于其他环境(比如linux、arduino等等)的应用代码。比如，linux子系统(可以编译一些linux的应用)、sdl(sdl图像库)等等。
用户应用层
注意：虽然Service和HAL处于平级关系，但是由于Service本身的定义要求硬件无关，因此Service并不允许产生任何对HAL的平级依赖。HAL则可以根据平级调用原则使用和依赖Service层中的各类模块和服务。
Arch
芯片架构驱动：kenel移植、中断保护等芯片架构相关代码
整体框架

## Slide 2: 面向用户解困的设计思路
事件驱动微内核
  针对小资源硬件，任务不需要独立堆栈
  标准IPC，中断里可以直接调用部分IPC API
  可扩展独立堆栈任务(类似普通RTOS)
  可扩展状态机框架(类似QP)
  可以在其他RTOS或者框架里，使用VSF
为产品而生的方案阶梯
  VSF提供完整而丰富的协议栈支持：USB主从机、网络、蓝牙、文件系统等等
  对移植第三方模块高度友好的开发环境
    通过VSF种的标准接口，一次性移植，全平台使用(VSF支持的芯片，硬件资源满足要求就可以使用)
  通过“皮肤”对用户基于其他平台开发的历史应用代码提供支持
    支持posix，可以直接编译一些linux的应用
    支持SDL/SDL2
    支持FreeRTOS等
  应用层开发体验统一，多个模块支持声明式的开发方式，不需要了解太多细节
行业领先的优化
  相同功能下，比其它主流RTOS更小——适合选取成本更低的芯片
  高度可裁剪，覆盖从8051、Cortex-M、Cortex-A到PC的完整开发生态

## Slide 3: 面向MCU芯片厂家，简化软件支持
多层次HAL系统，满足用户的不同需求
  Level0: 直接访问硬件的最底层驱动
  Level1: 在Level0驱动基础上进行二次封装的驱动，
    封装后功能有所增强，对用户更为友好，使用更为简单
  osa_hal: 面向特定协议栈的外设驱动接口（包含Level2 HAL）
    Level2: 面向具体应用或者客户进行高度定制的驱动接口，可能更友好、尺寸更小或者更强大
一次移植，多种生态支持
  对于新的芯片，只需要移植level0以及极少部分osa_hal的外设驱动，就可以使用vsf中的大部分模块和应用
  VSF会提供一些基于其他平台的扩展，使得VSF支持的芯片，可以直接在其他平台上使用。
  VSF也会在“皮肤”里，提供其他平台的支持
    支持arduino，对接arduino生态
    支持linux，对接linux生态
可定制针对某些市场的应用SDK

## Slide 4: 面向IDH，提高开发效率
统一应用开发体验
  从51到x86/x64，应用代码一致，只是更换不同的芯片驱动
  完善的流接口，应用更具通用性
  第三方软件一次性移植
PC开发调试，MCU直接使用
  使用visual studio做应用开发调试，应用代码直接在MCU的环境里编译
  各种PC上的驱动(接口和MCU中的驱动一致)
    winusb模拟usb_hcd驱动(USB主机控制器驱动)
    usbip模拟usb_dcd驱动(USB设备控制器驱动)
    winfs模拟文件系统驱动
    winsound模拟音频设备驱动
    sdl模拟屏幕驱动
    winpcap(npcap)模拟网络设备驱动
    支持H2 USB蓝牙dongle(通过winusb模拟的usb_hcd)
快速芯片切换
  通过标准统一的hal支持不同的芯片

## Slide 5
LV2
Arduino HAL
LV2 HAL：按照具体使用场景封装的HAL接口，由实际应用场景决定HAL的API接口。O(1)的开发维护复杂度。可以按需依赖VSF里的所有需要的内容。
HAL框架
ST HAL
RTT HAL
... HAL
linux HAL
Alios HAL
LV0
IO
GPIO
SPI
...
USART
I2C
LV0 HAL：简化移植的HAL层，VSF定义了统一的API接口。可以依赖IP核驱动来实现，也可以自己控制寄存器来实现。只能依赖VSF的ARCH和Utilities层。
一般每个芯片系列，需要实现一份LV0驱动。芯片系列中，各个具体芯片型号仅仅需要提供device.h定义外设的数量和配置参数即可。
IP
Synopsys.
dwc_apb_i2c
ARM.PL001
...
...
...
...
IP核驱动：针对特定的IP核实现的驱动，可以通过这个实现LV0驱动，不规定API接口。

## Slide 6
LV2
Arduino HAL
LV2 ST HAL SPI API：位于vsf/source/shell/hal/sthal目录下
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Init(SPI_HandleTypeDef *hspi);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DeInit(SPI_HandleTypeDef *hspi);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DMAResume(SPI_HandleTypeDef *hspi);
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DMAStop(SPI_HandleTypeDef *hspi);
void HAL_SPI_IRQHandler(SPI_HandleTypeDef *hspi);
HAL_SPI_StateTypeDef HAL_SPI_GetState(SPI_HandleTypeDef *hspi);
uint32_t HAL_SPI_GetError(SPI_HandleTypeDef *hspi);
具体API的功能，参考ST HAL的文档。
ST HAL的SPI驱动框架示例
ST HAL
RTT HAL
... HAL
linux HAL
Alios HAL
LV0
IO
GPIO
SPI
...
USART
I2C
IP
Synopsys.
dwc_apb_i2c
ARM.PL001
...
...
...
...

## Slide 7
LV2
Arduino HAL
LV0 HAL SPI API：位于vsf/source/hal/driver/common/template/vsf_template_spi.h
vsf_err_t vsf_spi_init(vsf_spi_t *spi_ptr, vsf_spi_cfg_t *cfg_ptr);
void vsf_spi_fini(vsf_spi_t *spi_ptr);
fsm_rt_t vsf_spi_enable(vsf_spi_t *spi_ptr);
fsm_rt_t vsf_spi_disable(vsf_spi_t *spi_ptr);
void vsf_spi_irq_enable(vsf_spi_t *spi_ptr, vsf_spi_irq_mask_t irq_mask);
void vsf_spi_irq_disable(vsf_spi_t *spi_ptr, vsf_spi_irq_mask_t irq_mask);
void vsf_spi_cs_active(vsf_spi_t *spi_ptr, uint_fast8_t index);
void vsf_spi_cs_inactive(vsf_spi_t *spi_ptr, uint_fast8_t index);
vsf_spi_status_t vsf_spi_status(vsf_spi_t *spi_ptr);
vsf_spi_capability_t vsf_spi_capability(vsf_spi_t *spi_ptr);
void vsf_spi_fifo_transfer(vsf_spi_t *spi_ptr, void *out_buffer_ptr, uint_fast32_t* out_offset_ptr, void *in_buffer_ptr, uint_fast32_t* in_offset_ptr, uint_fast32_t count);
vsf_err_t vsf_spi_request_transfer(vsf_spi_t *spi_ptr, void *out_buffer_ptr, void *in_buffer_ptr, uint_fast32_t count);
vsf_err_t vsf_spi_cancel_transfer(vsf_spi_t *spi_ptr);
void vsf_spi_get_transferred_count(vsf_spi_t *spi_ptr, uint_fast32_t * sent_count, uint_fast32_t *received_count);
芯片外设驱动会自动按照芯片的外设配置信息，生成外设实例。比如：芯片支持SPI0、SPI2，则会自动生成vsf_hw_spi0、vsf_hw_spi2。
具体API的功能，参考doxygen生成的VSF文档种的HAL部分。
ST HAL的SPI驱动框架示例
RTT HAL
... HAL
linux HAL
Alios HAL
LV0
IO
GPIO
SPI
...
USART
I2C
IP
Synopsys.
dwc_apb_i2c
ARM.PL001
...
...
...
...
ST HAL

## Slide 8
LV2
Arduino HAL
实现：
ST HAL的API，都是通过底层VSF的LV0驱动实现的，可以理解为仅仅是LV0 HAL的接口封装。比如：
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Init(SPI_HandleTypeDef *hspi);就是通过调用vsf_spi_init来实现的。只需要LV0 API的粒度足够细，那理论上是可以实现各种API封装的。
如果对于LV0 HAL的功能需要增加的话，可以增加LV0的API，以满足粒度要求。
ST HAL实现中，可以使用的资源： 1. LV0 HAL层，通过包含“hal/vsf_hal.h”引入
2. VSF框架中，Service层以下的内容。包括：Service中的软件模块（比如fifo模块、pool内存池模块、stream流模块、trace追踪模块等等，但是注意不包括依赖heap的模块）、arch驱动、utilities（包含compiler抽象层、list等等基本代码工具）
ST HAL的SPI驱动框架示例
ST HAL
RTT HAL
... HAL
linux HAL
Alios HAL
LV0
IO
GPIO
SPI
...
USART
I2C
IP
Synopsys.
dwc_apb_i2c
ARM.PL001
...
...
...
...

## Slide 9
LV2
Arduino HAL
LV0 HAL 内部框架，位于vsf/source/hal/driver目录下
1. 基本说明 芯片系列：指使用同一晶圆封装出来的所有具体芯片型号的总和。这些芯片的外设驱动代码都是兼容的，所以只需要实现一份外设驱动，然后配合具体型号的外设配置信息，即可自动实现外设实例化。
外设配置信息：芯片系列下的每个具体芯片型号，都需要定义一个对应的外设配置信息，该信息也可以通过设备树文件来生成。并且由具体的外设驱动来决定需要哪些配置信息。
外设实例化：生成具体芯片型号的外设实例。
根据外设配置信息自动静态实例化，根据设备树实现动态实例化。
2. 推荐的目录结构：参考vsf/source/hal/driver/template驱动模板
厂家目录（比如template）
driver.h：根据当前选择的具体芯片型号，包含芯片具体型号的driver.h头文件 芯片系列目录
__device.h：根据配置的芯片具体型号，包含具体芯片型号的device.h头文件
common目录：存放系列通用的外设驱动代码
spi目录：存放通用的SPI驱动，通过包含../__device.h来得到外设配置信息
i2c目录：存放通用的I2C驱动，通过包含../__device.h来得到外设配置信息
具体型号1目录，不使用设备树的情况 《《== 目前都使用这种方式
device.h：具体型号1对应的外设配置信息
driver.h/driver.c
具体型号2目录，使用设备树，并且设备树仅用于生成芯片外设配置信息
dts.json：设备树文件，用于生成dts.h
device.h：需要包含设备树生成的dts.h
driver.h/driver.c
具体型号3目录，使用设备树，并且设备树用于动态实例化
dts.json：设备树文件
driver.h/driver.c：包含并且解析dts.json，动态实例化外设
HAL框架
ST HAL
RTT HAL
... HAL
linux HAL
Alios HAL
LV0
IO
GPIO
SPI
...
USART
I2C
IP
Synopsys.
dwc_apb_i2c
ARM.PL001
...
...
...
...

## Slide 10
LV2
Arduino HAL
IP核驱动：
IP核驱动不指定任何API标准，由开发人员自己指定。一般推荐根据VSF LV0 HAL实现API。
另外，一般IP核驱动无法处理时钟、复位、中断、DMA，这些需要在芯片系列的驱动里实现。芯片系列驱动调用IP核驱动的API来实现LV0 HAL的API。
HAL框架
ST HAL
RTT HAL
... HAL
linux HAL
Alios HAL
LV0
IO
GPIO
SPI
...
USART
I2C
IP
Synopsys.
dwc_apb_i2c
ARM.PL001
...
...
...
...